Русско-Бродский сельский Совет народных депутатов

Верховского района

Орловской области

РЕШЕНИЕ

от  08 февраля  2013 года №  1

с.Русский Брод

| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Русско-Бродского сельского поселения |  |
| --- | --- |

Принято Русско-Бродским сельским Советом народных депутатов 08 февраля 2013 года

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Русско-Бродского сельского поселения, Русско-Бродский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области, согласно приложению.

- Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель сельского

Совета народных депутатов                                                                    В.Н.Астахова

Глава сельского поселения                                                                  В.В.Васильев

Приложение

к решению Русско-Бродского

сельского  Совета народных

депутатов от 08.02.2013 г. № 1

Схема водоснабжения и водоотведения

Русско-Бродского сельского поселения

Верховского района Орловской области

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Русско-Бродского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Русско-Бродского сельского поселения

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Русско-Бродское сельское поселение Верховского района Орловской области (далее: сельское поселение) расположено в северо-восточной части Верховского муниципального района Орловской области.

Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет 15884 га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  3200 человек.

В состав сельского поселения входят двадцать один населенный пункт, село Русский Брод является административным центром.

Сельское поселение граничит:

-	со Здоровецким  сельским поселением Ливенского муниципального района;

-	с Нижне-Жерновским, Теляженским  и Коньшинским сельскими поселениями Верховского  муниципального района;

-	с Покровским сельским поселением Краснозоренского муниципального района.

Внешнее сообщение Русско-Бродского сельского поселения с областным центром осуществляется автотранспортом по автомобильной и железной дорогам.

3.2. Климат

Село  Русский Брод -  административный центр Русско-Бродского сельского поселения, входящее  в состав Верховского муниципального  района Орловской области. Село расположено в28 км от муниципального  района  и в 120 км от областного центра г.Орла

Климат на территории поселения  умеренно-континентальный. с устойчивой сравнительно холодной зимой и умеренно теплым  летом. Зима начинается  во второй половине ноября и длится около четырех месяцев.. Самый холодный месяц в году – январь, самый теплый – июль. Средняя температура января -9,2.0С, июля  +18,80С. Выпадение осадков в среднем составляет 360  мм в год (максимум летом). Резко выраженных преобладающих направлений ветра в течении года не наблюдается. . В зимний период заметно некоторое увеличение повторяемости южных и юго-западных ветров до 36%,а летом возрастает повторяемость ветров северных направлений.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 228 до 266 метров, наименьшие отметки приурочены  к днищам оврагов и балок. Рельеф  плавно  понижается к северу, востоку и югу.

Основные климатические характеристики села Русский Брод.

Таблица №1

| № п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | С | -26 |
| 2 | Средняя температура отопительного периода | С | -2,7 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | Сут. | 205 |

3.3. Русско-Бродское сельское поселение включает  21 населенный пункт .

Таблица № 2

| № п/п | Адрес | Год по-строй-ки | Этаж-ность | Кол-во квартир | Строительный объем, м3 | Площадь | Балансовая стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Общая строительная площадь, м2 | Общая жилая площадь ,м2 | Первона-чальная балансовая стоимость, тыс. руб. | Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб. |  |
| 1 | ул. Ливенская, д. 8-а | 1981 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 6370,637 | 1299,610 | 2008 |
| 2 | ул. Ливенская, д. 9-а | 1982 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 8538,991 | 1639,486 | 2010 |
| 3 | ул. Ливенская, д. 10-а | 1985 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 7848,938 | 1224,434 | - |
| 4 | ул. Ливенская, д. 11-а | 1985 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 8665,558 | 1143,853 | 2009 |
| 7 | пер. Речной, д. 16 | 1978 | 2 | 7 | 4280 | 422,4 | 384,0 | 43,100 | 22,641 | - |
| 8 | ул. СХТ, д. 9-а |  | 1 | 13 | 3270 | 654,8 | 613,5 | - | - | - |
| 9 | ул. СХТ, д.15а |  | 2 | 8 | 4870 | 487,0 | 450,0 | - | - | - |
| 10 | ул. Ливенская, д. 16-а | 1957 | 2 | 7 | 2150 | 215,6 | 196,0 | 186,943 | 69,543 | - |
| 11 | ул. Заречная, д. 21 | 1956 | 2 | 7 | 4630 | 463,1 | 421,0 | 101,126 | 16,227 | - |
| 12 | ул. Кооперативная, д. 3 | 1940 | 1 | 6 | 1372 | 264,0 | 240,0 | 163,245 | - | - |
| 13 | ул. Кооперативная, д.5 | 1940 | 1 | 4 | 800 | 154,0 | 140,0 | 97,028 | - | - |
| 14 | ул. Кооперативная, д. 29 | 1950 | 1 | 4 | 686 | 132,0 | 120,0 | 50,510 | - | - |
| 15 | ул. Гагарина, д. 21 | 1978 | 1 | 2 | 395 | 76,1 | 69,2 | 19,228 | 4,045 | - |
| 16 | ул. Гагарина, д. 23 | 1982 | 1 | 2 | 603 | 116,7 | 106,1 | 61,696 | 9,898 | - |
| 17 | ул. Гагарина, д. 25 | 1978 | 1 | 2 | 702 | 135,4 | 123,1 | 76,206 | 12,204 | - |
| 18 | ул. Гагарина, д. 29 | 1979 | 1 | 2 | 513 | 98,7 | 89,8 | 87,452 | 14,039 | - |
| 19 | ул. А. Гайтеровой, д. 34 | 1960 | 2 | 8 | 1991 | 423,7 | 385,3 | - | - | - |

На северо-востоке сельского поселения, на берегу реки Любовша, находится село Русский Брод (численность населения 2171 человек), являющийся административным центром сельского поселения.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Русско-Бродского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Русско-Бродского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Таблица № 3

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 669,4 |
| 2 | Земли лесного фонда | 300.1 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13343 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 374,7 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 15884 |

3.5. Жилой фонд.

В селе Русский Брод жилой фонд представлен семью двухэтажными домами, четырьмя  пятиэтажными жилыми домами, включающими в себя 368 квартир, полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией .и 925  индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Жилая застройка остальных сел и деревень представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Русско-Бродского сельского поселения сформирован в селе Русский Брод.

В остальных населенных пунктах Русско-Бродского сельского поселения сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры, в с.Русский Брод, и сельскими клубами в с.Пеньшино, д.Кобзевка, д.Прусынок.

В  селе Русский Брод имеется Русско-Бродская районная больница., Федеральное государственное учреждение ПУ-6, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа, государственное казенное учреждение ПЧ-16

В селе Пеньшино и в д.Прусынок находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).,в д.Прусынок расположено муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мочильская средняя общеобразовательная школа

Объекты жизнеобеспечения с.Русский Брод: - квартальная котельная, котельная Русско-Бродской райбольницы, канализационная насосная станция, артезианские скважины.

Таблица 4.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,  по состоянию на 01.01.2013 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ Детский сад №1 С.Русский Брод, | А.Гайтеровой | 32 | 2 | Хохлова М.М |
| 2 | МДОУ Детский сад №2 с. Русский Брод | Сельхозтехника | 8 | 1 | Комаревцева Н.Н |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русско-Бродская общеобразовательная средняя школа | А.Гайтеровой | 33- | 2» | Ширшова Л.П |
| 2 | БОУ ОО НПО «ПУ 6» | А.Гайтеровой | 40 | 2 | Алферов Н.Д |

Фармацевтические учреждения и учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Русско-Бродская районная больница | Ливенская- | 44- | 2 | Гусева М.А |
|  | ФАП д.Прусынок | Центральная | 46 | 1 | Теряева М.Д |
| 2 | ФАП с. Пеньшино | Молодежная | 5 | 1 | Рязанцева Т.В |
| 3 | Аптека п. | Ливенская | 27 | 1 | Шебанова В.Д |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Населенный пункт, улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Русско-Бродский СДК | с.Русский Брод, ул.Кооперативная | 41 | 1 | Мальцева И.А |
|  | Клубы: |  |  |  | - |
| 1 | Пеньшинский СК | с.Пеньшино, ул.Молодежная | 7а | 1 | Коровина З.Ф |
| 2 | Прусыновский СК | д.Прусынок, ул.Центральная | 17 | 1 | Семенихина О.А |
| 3 | Кобзевский СК | д.Кобзевка, ул. Выгонка | 16 |  | Монашова Н.А |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 3 | Р-Бродская зональ-ная библиотека | с.Русский Брод, А.Гайтеровой | 38 | 1 | Дарменбекова Г.В |
| 4 | Русско-Бродская детская библиотека | с.Русский Брод, А.Гайтеровой | 39 | 1 | Агибалова Л.В |
| 5 | Пеньшинская сельская библиотека | с.Пеньшино, ул.Молодежная | 7а | 1 | Новикова О.А. |
| 6 | Прусыновская сельская библиотека | д.Прусынок, ул.Центральная | 17 | 1 | Ашихмина Г.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПО «Возрождение» | С.Русский Брод,ул.Кооперативная | нет | Быстрова И. В., тел. 89276149170 ИНН 638700024060 |
| 2 | Магазин «Кафетерий» | Кооперативная, | 39 | ПО «Возрождение» |
| 3 | ИП «Астра» | Советская, | 16 | Зелинская А.Т |
| 4 | ИП «Магазин» Русь» | Ливенская, | 14 | ООО ТФ «Радуга» |
|  | Ип Магазин | Кооперативная | 44 | Зелинская А.Т |
| 6 | Магазин-Рынок» | Кооперативная, | 26 | ПО «Возрождение» |
| 7 | Ип Магазин» | Прусынок |  | Семишина Н.Н |
|  | Магазин | Прусынок |  | Бобкин А.В |
|  | Магазин | С.Пеньшино |  | ПО «Возрождение» |
| 8 | « Рассвет» | Гагарина, | 38 | ПО «Возрождение» |
|  | Магазин «Светлана» | С.Пеньшино |  | Кожухова С.А |
|  | «Наташа» | Кооперативная, | 153 | ПО «Возрождение» |
|  | Ип Магазин | Кооперативная | 26 | Зелинская А.Т |
|  | Закусочная –Бистро ООО «Олеся» | Кооперативная | 32 | Сысоева О.Г |
|  | Пятерочка | Ливенская | 1 |  |
| Непродовольственные магазины |
|  | 2Мастер» | Кооперативная | 27 | Таранин Н.А |
| 5 | ИП Магазин «Престиж» | Ливенская , | 16 | ООО ТФ «Радуга»арендаКотова Т.Н |
|  | Ип Магазин | Ливенская | 16 | ООО ТФ «Радуга» аренда Сапрыкина С.а |
|  | Ип Магазин Форсаж | Ливенская | 16 | ООО ТФ «Радуга» аренда Трошин В.В |
| 0 | Магазин | Ливенская | 2 |  |
|  | «Ритуальные услуги» | Ливенская | 1 | ИП Смагина В.Н |

Предприятия коммунального обслуживания

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО Русский Брод | Пер.Речной - | 2- | 1- | Тюпина С.Л- |
| 2 | МУЭП кх | Пер.Речной | 2 | 1 | Соколова Ю.В |
|  | ТСЖ | Пер.Речной | 2 | 1 | Тюпина С.Л |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФГУП "Почта России" | А.Гайтеровой | 38 | 1 | Парахина Г.И |

Банки

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отделение Сбербанка России | Ливенская | Д.11а | 1 | Шишкина Е.Н |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Русско-Бродского сельского поселения

Инженерное обеспечение Русско-Бродского сельского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Данные о водоснабжении

Таблица 5

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | На территории администрации с.Русский Брод действуют 13 водозаборов-тип подземный Артезианских скважин 13 штук,, подача водопроводом, глубина варьируется от 120-150м - общий дебит 252м3/час, - лимит 833000 м3/год. |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | Протяженность сетей и водоводов-33 км Износ-75% |

На территории Русско-Бродского сельского поселения холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков осуществляет ООО «Русский Брод»

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 13 артскважин с дебитом 252 м3/сут.

Большая часть зданий в селе Русский Брод обеспечена водопроводом.

Сети водоснабжения .

Таблица № 6

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54:208:002:010059980 | Водопроводная сеть | Орловская область,Верховский район,Русско-Бродский с/с,с.Русский Брод | 1987 | 19305 | Свидетельствао о государственной регистрации права от 31.03.2008 года 57 АА 613290 | 1452392,00 | 1131707,16 |
| 2 | 54:208:002:010056000 | водопровод | Орловская область,Верховский район,Русско-Бродский с/с,сПеньшино | 1970 | 6000 | Свидетельствао о государственной регистрации права от 31.03.2008 года 57 АА 613284 | 938019 | 596365,25 |

Данные сети состоят в реестре  муниципального имущества Русско-Бродского сельского поселения, переданы в хозяйственное ведение  и числятся на балансе  ООО «Русский Брод», которое осуществляет  эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения .

В связи с тем, что  эксплуатация и  обслуживание  водозаборных сооружений производится  с 1965 года по настоящее время  и износ основных фондов составляет в среднем около 75 %,а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышениям требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.. с использованием новых технологий и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт у собственника сетей  и у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Перспективные проектные решения водоснабжения Русско-Бродского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в  жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета воды Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме и квартире.. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация имеется только в с.Русский Брод.

Канализация

Таблица № 7

| № п/п | Инвентар-ный номер | Наименование объекта | Адрес,тех-нические характери-стики | Год по-строй-ки | Площадь, протяжен-ность, кв. метров, п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансо-вая стои-мость | Остаточ-ная стои-мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54:208:002:010055400 | Напорная канализация | С.Русский Брод | 1997 | 2000 | Свидетельство о ГРП57 АА 613286 от 31.03.2008. | 13314 | 9097,90 |
| 2 | 54:208:002:010055410 | Самотечная канализация | С.Русский Брод | 1997 | 1000 | Свидетельство о ГРП57 АА 613287 от 31.03.2008. | 754 | 455,54 |

Данные сети состоят в реестре  муниципального имущества Русско-Бродского сельского поселения, переданы в хозяйственное ведение  и числятся на балансе  ООО «Русский Брод», которое осуществляет  эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения .

Кроме того в собственности сельского поселения имеется канализационная насосная станция (КНС)

В связи с тем, что  эксплуатация и  обслуживание  водозаборных сооружений производится  с 1965 по настоящее время и износ основных фондов составляет в среднем около 75 %,а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышениям требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений..

Проектные решения канализации Русско-Бродского сельского поселения базируются на основе существующей системы с учетом увеличения водоотведения на основе генерального плана и существующего состояния сетей и сооружений.

В поселении существует централизованная канализация., Бытовые стоки с жилого массива по самотечным и напорным коллекторам самотёком поступают в очистные сооружения производительность которых 18 тыс.куб.м/сутки. Объем бытовых стоков, поступающих на БОС составляет в среднем 300 куб.м/сутки. Перекачка производственных и хозяйственно-бытовых стоков осуществляется насосной станцией КНС, введенной в эксплуатацию в 1979 году и, после биологической очистки, сбрасываются в реку Любовша.

В других населенных пунктах Русско-Бродского сельского поселения централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Данные о водоотведении

Таблица № 8

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | С.Русский Брод 300 м3/сутки, биологическая очистка ( |
| КНС на территории н. п: Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) Мощность, м3/час. Насосы, их марки и состояние | С.Русский Брод Насосная станция КНС №1 Насосное оборудование, используемое на КНС -СМ-100-85-200 а2 ;насос 1К 20-30 2,2 кВт Мощность 80 куб.м/час Объем бытовых стоков поступающих на БОС составляет в среднем 300 куб.м/сут |
| Основные сети: Диаметры Материал труб Общая протяженность, км Износ,% | Диаметры коллекторов Ф 250,ф 300 Диаметр труб 130-320,Материал труб керамика Протяженность напорной сети-1,4 км,самотечной-0,45 км. Износ-75% |

В соответствии с Приказом управления по тарифам Орловской области от 26.07.2012 г. № 955 Т  установлены одноставочные тарифы на питьевую воду в системах холодного водоснабжения и водоотведение в системах водоотведения, предоставляемые ООО "Русский Брод", с применением метода фиксированных тарифов для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Таблица № 9

| Питьевая вода в системах холодного водоснабжения (за 1 куб. метр) | Водоотведение в системах водоотведения (за 1 куб. метр) |
| --- | --- |
| 31 руб. 88 коп. | 24 руб. 27 коп. |

# <1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Русско-Бродского сельского поселения

Таблица № 10

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, В том числе | Тыс.куб.м | 453,2 |
|  | население | Тыс.куб.м | 410,8 |
|  | Бюджетные потребители | Тыс.куб.м | 13,2 |
|  | Прочие потребители | Тыс.куб.м | 29.2 |

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Русско-Бродского сельского поселения

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 145,6 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 138,8 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 6,8 |

Тарифы на водоснабжение  ООО «Русский Брод»

Таблица № 12

| Степень благоустройства жилого фонда | Норма расхода воды на 1 человека | канализация | Сумма оплаты с 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За воду | За стоки |
| Уличная колонка | 50 |  | 48,62 |  |
| Колонка во дворе | 80 |  | 77,79 |  |
| Вода в доме (без ванны,унитаза)выгребная яма | 80 |  | 77,79 |  |
| Вода в доме с ванной или унитазом без водонагревателя (местная канализация) | 100 |  | 97,23 |  |
| Вода с ванной и унитазом без водонагревателя,местная канализация | 120 |  | 116,68 |  |
| Вода в доме с ванной или унитазом водонагревателями на твердом топливе (титан) с местной канализацией | 130 |  | 126,40 |  |
| Вода в доме с ванной или унитазом,с газовым или электрическим) местной канализацией | 150 |  | 145,85 |  |
| Вода в доме с ванной и унитазом водонагревателями на твердом топливе) с местной канализацией | 140 |  | 136,13 |  |
| Вода в доме с ванной и унитазом,с газовым или электрическим водонагревателями) с местной канализацией | 170 |  | 165,30 |  |
| Вода в доме с ванной иунитазом,центральной канализацией (без горячей воды) | 180 | 180 | 175,02 | 133,24 |
| Вода в доме с ванной и унитазом,центральной канализацией,с газовым или электрическим водонагревателем | 210 | 210 | 204,19 | 155,45 |
| Вода в доме с ванной и унитазом,центральной канализацией с водонагревателями на твердом топливе | 190 | 190 | 184,74 | 140,64 |
| Вода в доме с ванной или унитазом, центральной канализацией с газовым или электрическим водонагревателем | 190 | 190 | 184,74 | 140,64 |
| Вода в доме с ванной,центральной канализацией с водонагревателем на твердом топливе | 140 | 140 | 136,13 | 103,63 |
| На хозяйственно-бытовые нужды (на 1 голову) |  |  |  |  |
| Коровы молочные | 100 |  | 97,23 |  |
| Быки и нетели | 60 |  | 58,34 |  |
| Молодняк крс в возрасте до 2-х лет | 30 |  | 29,17 |  |
| Телята в возрасте до 6 месяцев | 20 |  | 19,45 |  |
| Лошади рабочие,верховые и кормящие матки | 60 |  | 58,34 |  |
| Овцы взрослые | 10 |  | 9,72 |  |
| Свиноматки с поросятами | 60 |  | 58,34 |  |
| Свиньи на откорме | 15 |  | 14,59 |  |
| За автотранспорт в личном пользовании с 15.04 по 15.10 легкового грузового | 50 100 |  | 48,62 97,234 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ

а) стойловый период КРС с 1 октября по 1 апреля, лошадей круглый год

б)при центральной канализации объем водоотведения равен объему водопотребления

в)в случае отключения горячего водоснабжения, норма водопотребления холодной воды увеличивается  с 130 до 180 литров в сутки