Русско-Бродский сельский Совет народных депутатов

Верховского района

Орловской области

РЕШЕНИЕ

от  07 декабря  2012 года №  62

с.Русский Брод

| Об утверждении схемы теплоснабжения с.Русский Брод |  |
| --- | --- |

Принято Русско-Бродским сельским Советом народных депутатов 07 декабря 2012 года

# В соответствии с п.3 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Русско-Бродского сельского поселения, Русско-Бродский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить схему теплоснабжения села Русский Брод, согласно приложению.

- Определить единой теплоснабжающей организацией по всем системам теплоснабжения  ООО «Коммунальные системы».

Председатель сельского

Совета народных депутатов                                           В.Н.Астахова

И.о. главы сельского поселения                                           С.И.Лютиков

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села  Русский Брод Верховского района Орловской области

2 0 1 2  год

- Общая характеристика.

Село Русский Брод является административным центром муниципального образования Русско – Бродского сельского поселения. Село расположено в 120 км от областного центра – города Орла.

В соответствии с климатическим районированием территории страны село Русский Брод относится к I В. Климат в данной местности умеренно континентальный , который характеризуется теплым летним периодом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выдержанными переходными сезонами. Самый холодный месяц в году – январь, самый теплый – июль. Средняя температура января  -9 С, июля +18 С. Выпадение осадков в среднем составляет 500 мм в год (максимум летом). Преобладающее направление ветров – юго-западное.

Основные климатические характеристики села Русский Брод.

| № п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | С | -26 |
| 2 | Средняя температура отопительного периода | С | -2,7 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | Сут. | 205 |

Численность населения села Русский Брод в 2011 году составила 1949 человека, общая площадь Русско – Бродского сельского поселения составляет  15000 га. На территории села Русский Брод располагаются  925 домов, из них жилые дома муниципальной собственности:

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Строительный объем, м3 | Площадь | Балансовая стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Общая строительная площадь, м2 | Общая жилая площадь,м2 | Первоначальная балансовая стоимость, тыс. руб. | Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб. |  |
| 1 | ул. Ливенская, д. 8-а | 1981 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 6370,637 | 1299,610 | 2008 |
| 2 | ул. Ливенская, д. 9-а | 1982 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 8538,991 | 1639,486 | 2010 |
| 3 | ул. Ливенская, д. 10-а | 1985 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 7848,938 | 1224,434 | - |
| 4 | ул. Ливенская, д. 11-а | 1985 | 5 | 80 | 17560 | 4580 | 4400 | 8665,558 | 1143,853 | 2009 |
| 7 | пер. Речной, д. 16 | 1978 | 2 | 7 | 4280 | 422,4 | 384,0 | 43,100 | 22,641 | - |
| 8 | ул. СХТ, д. 9-а |  | 1 | 13 | 3270 | 654,8 | 613,5 | - | - | - |
| 9 | ул. СХТ, д.15а |  | 2 | 8 | 4870 | 487,0 | 450,0 | - | - | - |
| 10 | ул. Ливенская, д. 16-а | 1957 | 2 | 7 | 2150 | 215,6 | 196,0 | 186,943 | 69,543 | - |
| 11 | ул. Заречная, д. 21 | 1956 | 2 | 7 | 4630 | 463,1 | 421,0 | 101,126 | 16,227 | - |
| 12 | ул. Кооперативная, д. 3 | 1940 | 1 | 6 | 1372 | 264,0 | 240,0 | 163,245 | - | - |
| 13 | ул. Кооперативная, д.5 | 1940 | 1 | 4 | 800 | 154,0 | 140,0 | 97,028 | - | - |
| 14 | ул. Кооперативная, д. 29 | 1950 | 1 | 4 | 686 | 132,0 | 120,0 | 50,510 | - | - |
| 15 | ул. Гагарина, д. 21 | 1978 | 1 | 2 | 395 | 76,1 | 69,2 | 19,228 | 4,045 | - |
| 16 | ул. Гагарина, д. 23 | 1982 | 1 | 2 | 603 | 116,7 | 106,1 | 61,696 | 9,898 | - |
| 17 | ул. Гагарина, д. 25 | 1978 | 1 | 2 | 702 | 135,4 | 123,1 | 76,206 | 12,204 | - |
| 18 | ул. Гагарина, д. 29 | 1979 | 1 | 2 | 513 | 98,7 | 89,8 | 87,452 | 14,039 | - |
| 19 | ул. А. Гайтеровой, д. 34 | 1960 | 2 | 8 | 1991 | 423,7 | 385,3 | - | - | - |

В настоящее время в селе Русский Брод находятся две котельные «Квартальная» и «Больничная». Котельная Квартальная  обеспечивает  теплоснабжением многоэтажные дома по ул. Ливенская, д. 8-а, д. 9-а, д. 10-а, д. 11-а, бюджетные организации МБДОУ «Детский сад № 1», МБОУ «Русско – Бродская средняя школа», БОУ НПО ПУ № 6. Котельная Больницы обеспечивает теплоснабжением БУЗ Орловской области «Русско – Бродская районная больница». Значительная часть вырабатываемой этими котельными тепловой энергии используется в системах отопления потребителей, другая идет на покрытие технологических тепловых потерь в тепловых сетях при транспортировке теплоносителя.

Объекты отапливаемые котельными Квартальная и Больничная

село Русский Брод

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Объем здания, м3 | Назначение здания | Высота здания, м | Количество людей (жителей, работников), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ливенская, д.8-а | 17364 | жилое | 26 | 116 |
| 2 | Ул. Ливенская, д. 9-а | 17327 | жилое | 26 | 143 |
| 3 | Ул. Ливенская, д. 10-а | 17198 | жилое | 26 | 141 |
| 4 | Ул. Ливенская, д. 11-а | 17494 | жилое | 26 | 137 |
| 7 | Ул. А. Гайтеровой, д. 34 | 2038 | жилое | 7,2 |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 1» | 5054 | детский сад | 10 | 15 |
| 8 | МБДОУ «Русско – Бродская средняя школа» | 12561 | школа | 12 | 98 |
| 9 | БОУ НПО ПУ № 6 | 7177 | училище | 16 | 306 |
| 10 | БУЗ Орловской области «Русско – Бродская районная больница» | 5418 | больница | 10 | 192 |

2. Существующее  состояние теплоэнергетического хозяйства

В настоящее время Русско - Бродский ОООКС осуществляет  в селе Русский Брод теплоснабжение жилого фонда и бюджетных организаций от двух источников теплоснабжения (котельная Квартальная и котельная Больницы) суммарной установленной тепловой мощностью 5,98 Гкал/час. Основным топливом является природный газ, поставляемый в поселок ответвлением от магистрального газопровода ООО "Газпром межрегионгаз Орел". Резервное топливо не предусмотрено.

Тепловые сети поселка выполнены из стальных трубопроводов. Тепловые сети от котельных 2х-трубные, радиальные. Прокладка теплосетей по поселку выполнена в основном надземным и подземным способом в непроходных каналах. Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. Общая протяженность тепловых сетей села составляет порядка 1,6 км.

Часть надземных тепловых сетей проложена на низких опорах с изоляцией из минеральной ваты с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. При ремонте участков теплотрассы также применяется минеральная вата с рубероидом или мягкой кровлей.

Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей от котельных квартальная и Больницы неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком и эксплуатации (более 20-ти лет) и низким качеством тепловой изоляции.

КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЦЫ

В котельной установлены два водогрейных котла Хопер-100 2012года выпуска с рационными горелками. Суммарная установленная тепловая мощность двух котлов составляет 0,18 Гкал/час, один из которых работает на нужды отопления, другой - резервный. Основной вид топлива - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Котлы находятся в эксплуатации менее 1 года.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки -95/70 градусов по Цельсию. Котельная обеспечивает тепловой энергией БУЗ Орловской области " Русско- Бродская районная больница".

Подпитка тепловых сетей на нужды отопления осуществляется химически очищенной водой через подготовку сульфатом аммония производительностью 0,5 м3/час.

КОТЕЛЬНАЯ КВАРТАЛЬНАЯ

В котельной установлено 5 котлов КСВ- 1, КВС-1,5 с подовыми горелками. Суммарная установленная тепловая мощность пяти котлов составляет 5,8 Гкал/час. Три котла работают на нужды отопления, два - резервные. Основное топливо - природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Котлы находятся в эксплуатации более 20-ти лет.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки -95/70 градусов по Цельсию. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилой сектор (жилые дома по ул. Ливенская, д. 8-а, д. 9-а, д. 10-а, д. 11-а;; по ул. А. Гайтеровой, д. 34), бюджетные организации: Детский сад № 1, МБДОУ "Русско - Бродская средняя школа", БОУ НПО ПУ-6.

Подпитка тепловых сетей на нужды отопления производится химически очищенной водой. На котельной Квартальная применяется одноступенчатая схема Na- катионирования. Исходная водопроводная вода после Na- катионовых фильтров (2 шт. диаметром 1000, высотой 2,8 м., производительностью 50 м3 - в работе находится один фильтр) подается в систему горячего водоснабжения, откуда производится подпитка тепловых сетей котельной.

Действующая в настоящее время на котельной Квартальная котловая автоматика КСУ является морально устаревшей.

Ниже в таблице приведены  характеристики котельных Русско - Бродского МУЭПКХ.

| Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Паспортный КПД котельной, % | Фактический КПД котельной, % | Мощность котельной с фактическим КПД, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Больницы | 0,18 |  | 92 | 0,18 |
| Квартальная | 5,8 |  | 82 | 1,8 |

3. Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии по существующим источникам теплоснабжения с. Русский Брод

| котельная | мощность котельной с фактическим КПД, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка (с учетом нормативных тепловых потерь) Гкал/час | Резерв установленной мощности по котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Больницы | 0,18 | 0,12 | 0,18 |
| Квартальная | 1,8 | 1,29 | 0,51 |
| ИТОГО | 2,1 | 1,41 | 0,69 |

Как следует из таблицы, на источниках теплоснабжения поселка имеется резерв установленной мощности.

При этом следует отметить, что потери в тепловых сетях на практике существенно больше нормативных величин. Поэтому фактические избытки мощности тепловых источников могут оказаться меньше расчетных.

4. Предложения по решению проблем по обеспечению качественного теплоснабжения потребителей села Русский Брод

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей села Русский Брод требуется строительство современной блочной модульной котельной с установленной мощностью 5,5 МВт вместо котельной Квартальная. Необходимость строительства новой котельной вызвана тем, что действующее оборудование имеет высокую степень физического износа. Котлы, установленные на котельной Квартальная находятся в эксплуатации более 20-ти лет, котловая автоматика является морально устаревшей. Оборудование не способно в полной мере обеспечивать качество, надежность и безопасность работы источника теплоснабжения.

в связи с этим качество, надежность и безопасность работы действующих в настоящее время источников теплоснабжения в селе Русский Брод находится на низком уровне и требует строительство новой блочной модульной котельной.

Для реализации вопросов обеспечения качественного теплоснабжения потребителей села Русский Брод эксплуатирующей организацией Русско - Бродский ООО «КС»  разработана производственная программа теплоснабжения на 2012 год.

Ожидаемые результаты от внедрения производственной программы:

- повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения;

- снижение затрат на производство;

- уменьшение количества аварий на инженерных сооружениях и тепловых сетях.

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КВАРТАЛЬНОЙ  КОТЕЛЬНОЙ

С.РУССКИЙ БРОД

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ

С.РУССКИЙ БРОД

# Text boxes

ПУ № 6

Русско- Бродская школа

Детский сад № 1

Дом 34 ул.А. Гайтеровой

Дом 10а

Дом 9а

ДДом 8а

Кварталь-ная котельная

Дом 11а

Лаборатория

Стационар

Котельная

Амбулатория

Кухня

Прачка