РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря  2013 г.                                                                         № 44

п.Скорятино

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского с/поселения на 2014-2024г.г.»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Верховского района Орловской области на 2014 -2023 г.г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год»

Председатель Васильевского

сельского Совета народных депутатов:                                Н.В.Мельников

Приложение

К решению Васильевского с/Совета народных депутатов

№  44   от « 13  » декабря  2013 года

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения на 2014-2024 годы»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

3. Перспективы развития Васильевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

6. Социально-экономические последствия от выполнения программы.

7. Управление программой.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения на 2014-2023годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения на 2014-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Васильевском сельском поселении с 2013 по 2023 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Васильевского с/поселения Верховского района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2023 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов |

2. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры поселения

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Васильевского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -1 (ВРЭС филиал ОАО « МРСК» Центра – Орелэнерго)

Газоснабжения – 2 (ОАО « Газпром газораспределение» филиал в Орловской области, Трест «Верховьемежрайгаз» ОАО « Орелоблгаз»

Водоснабжения – ТСЖ «Синковец»

Водоотведения – ТСЖ «Синковец»

Теплоснабжения – ОАО «Теплосеть», автономно

Жилищный фонд Васильевского сельского поселения (2013) – 603 дома, 593 хозяйства. – 32.53 тыс. кв.м.: частный жилищный фонд – 29.08 тыс. кв.м. многоквартирные 6 домов, 77 квартир общей площадью – 3.45 тыс. кв.м.

Многоквартирные 2 дома 1984 г. постройки в п.Скорятино- в 2008 году сделан капитальный ремонт, 2 многоквартирных дома в д.Большой Синковец- 1988 года постройки, в одном из них сделан капитальный ремонт в 2010 году. Организовано ТСЖ «Синковец». Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из деревянных домов (10.3 тыс.кв.м), кирпичных – 18.08 тыс.кв.м. Остальные смешанные. 3 дома ветхие (визуально),  саманные , 1945 г. постройки .В 9 населённых пунктах газовое отопление, а в остальных печное отопление;

В восьми  н. п. функционирует  водопровод. В 2010 году заменена часть водопровода в п.Васильевский.

На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание пожарных гидрантов, артезианских скважин (8 штук, глубина скважин варьируется от 50 до 85 м) водонапорных башен ( 8 штук, объемом 25-50 куб.м,) , протяженность сетей и водоводов-14.6 км. Диаметр сети от 75 до 108 мм, материал полиэтилен, чугун  и асбест. Качество питьевой воды соответствует  Сан ПиН 2.1.4.1074-01.                                                                                       На территории Васильевского поселения действуют 20 одиночных водозаборов. Основным оборудованием являются  погружные насосы. Среднесуточное  водопотребление на 1 человека в сутки составляет в среднем – от 80 л/сут на чел. Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и противопожарных нужд.

Система канализации в сельском поселении представляет собой канализационные сети длиной 530 м, гравийно-песчаные очистные сооружения и выгребные ямы. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается с помощью  наемной техники, а именно путем  вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость  коммунальных услуг. Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории на перспективу необходимо устройство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских поселений Верховского района.

Электроснабжение потребителей  Васильевского сельского поселения осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-6  кВ п. Верховье и с.Русский Брод. Электроснабжение бытовых потребителей и производственных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10, 6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4 кВ (в количестве 31 шт, присоединенной мощностью- 5258 тыс. кВа)

В  Васильевском сельском поселении теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном газ.  Котельная МОДОУ « Васильевский Детский сад» работает от электричества. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

В настоящее время газоснабжение Васильевского сельского поселения развивается на базе природного газа от АГРС «с.Васильевка», «п.Скорятино», «п.Васильевский», «д.Большой Синковец», «д.Ильинка», «д.Ивановка», «п.Утренняя Заря», «д.Ильинка». Газифицированы 9 населённых пунктов, 11 н.п.имеют печное отопление.  На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления. Протяженности газопроводов составляют:

низкое давление- 14,100 км;

среднее давление- 21,600 км;

высокое давление-9,200 км

3    Перспективы развития Васильевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Васильевское сельское поселение расположено в центральной части Верховского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с шестью сельскими поселениями, а именно: на севере – с Галиченским с/п Верховского района, на востоке – с Покровским с/п Краснозоренского района, на юге -с Теляженским с/п и с Коньшинским с/п Верховского района, на западе- с Вышнее-Туровецким с/п и Березовским с/п Покровского района.

Сложившаяся планировочная структура Васильевского сельского поселения представляет собой 26 населенных пунктов. Общая площадь территории муниципального образования составляет – 11800 га. Общая численность населения  по состоянию  01.01.2014 года составляет 930 человек.  Территория поселения  изрезана руслами рек, ручьев и оврагами.  По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения а/д «Ливны-Русский Брод-Верховье».  Через п.Скорятино проходит железная дорога Орел-Мармыжи.

Административным центром Васильевского  сельского поселения является п.Скорятино. Расстояние до административно-территориального центра района – пгт. Верховье– 15 км

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: узел связи, здание ФАПа, 2 магазина, администрация сельского поселения.

Жилая застройка представлена большинством усадебных одноквартирных домов, а также  3 дома двухэтажных многоквартирных.

Благоустройство территории недостаточное, дороги  имеют грунтовое покрытие.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Население и демографический потенциала

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  на 2013 год составляет человека.

Сложившаяся  миграция

в границах  Васильевского  сельского поселения

Таблица  № 1

| показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01. | 1010 | 965 | 935 |
| Родилось «+» | 5 | 5 | 4 |
| Умерло «-» | 39 | 37 | 34 |
| Естественный прирост населения (+), убыль(-) | -34 | -32 | -30 |
| Прибыло «+» | 15 | 23 | 22 |
| Убыло «-» | 36 | 36 | 38 |
| Миграционный прирост (+), убыль(-) | -21 | -13 | -16 |
| Общий прирост (убыль) населения | -22 | -45 | -30 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 0.30 | 0.44 | 0.52 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 1.66 | 1.46 | 1,72 |

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации, характеризующиеся спадом рождаемости и увеличением смертности с 1990 годы, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). За период с 2010г по 2012 г численность населения уменьшилось на 75 человек

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Васильевском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Васильевском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.

Создание условий для ведения здорового образа жизни.

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости.

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства.

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить  не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в города. Основные причины этого-экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

Показатели естественного  и миграционного движения населения  в расчете на 100 жителей (по состоянию на 2012г)                                                      Таблица№2

| Сельское поселение | рождаемость | Смертность | Естественный прирост | Миграционное сальдо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Васильевское | 0.5 | 3,7 | -3,2 | -1,3 |

Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 57 % от общей численности населения  Васильевского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском  поселении

Таблица  № 3

|  | Показатели | Численность чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы | 385 |
|  | Из них занято: |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 85 |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 35 |
|  | - | здравоохранение | 8 |
|  | - | образование | 48 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание | 10 |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 5 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 191 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 116 |
|  | Учащиеся студенты | 32 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 46 |

На территории Васильевского сельского поселения действует ООО «Пульс-Агро», крестьянско - фермерские хозяйства: ИП КФХ Бобровский Ю.Н., ИП КФХ Щеглов А.Л., ИП КФХ Головин А.Ю., ИП КФХ Парфенов А.М., ИП КФХ Филатова Р.А., ИП КФХ Волков А.Н., ИП КФХ Горелов Н.А., ИП КФХ Комаров А.Н., ИП КФХ Токарев С.В. занимающиеся растениеводством,  и личные подсобные хозяйства. А также на землях сельхозназначения  работают инвесторы: ЗАО АПХ «Верховье». Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства, однако главной проблемой развития производства остается существенный износ основных фондов. данная проблема может быть решена путем реализации федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программ по развитию АПК. Главной проблемой  является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства так и животноводства.

Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы-выщелоченные и оподзоленные. Они залегают большими массивами по всей территории. Значительную часть занимают темно-серые лесные рочвы. Вышелочные черноземы в сухом состоянии обладают хорошей структурой. В них преобладают зернистые фракции размером от 1 до 10 мм. Пылеватые фракции составляют незначительный процент даже в подпахотном горизонте. В подпахотном же горизонте их не большое количество. Структура оподзоленных черноземов вследствие облегченного механического состава и меньшего содержания гумуса характеризуется в ряду исследуемых почв минимальной водопрочностью: количество агрономически ценных агрегатов в них не превышает 50%, критерий водопрочности агрегатов равен 54,1%/2/.

На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям  социальной инфраструктуры относятся  учреждения образования, здравоохранения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи. В систему образования Васильевского сельского поселения входит  МБОУ «Васильевская ОШ», с количеством обучающихся – 42 человека и МБОУ «Синковская ОШ» с количесвом обучающихся-24 человека и МБОУ «Васильевский детский сад» с количеством -16 детей. Для школьных учреждений принят радиус доступности -4км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

К основным объектам здравоохранения в Васильевском сельском поселении относятся ФАПы. На территории поселения имеются три ФАПа:  Скорятинский ФАП, Васильевский ФАП и Синковский ФАП.  Оценка обеспеченности учреждений здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений в сельском поселении принимается в пределах 1000 м.

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Васильевском сельском поселении относятся магазины. На территории функционируют 5 магазинов со смешанным ассортиментом товаров: 2-п.Скорятино, 2-п.Васильевский, 1-д.Большой Синковец. По территориальному принципу  для данных учреждений  обслуживания в сельских поселениях следует размещать  из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3км)

Система водоснабжения

Проектные решения водоснабжения  Васильевского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности и на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная-по назначению. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом секторе

Таблица№4

| Наименование потребителей | Население тыс. чел | Норма водопотребления л/сут.чел | Расходы воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне- суточные | Максимально- суточные К=1.2 |
| Васильевское с/п | 0,935 | 80 | 74,8 | 89,76 |
| Поливочные нужды | 0,935 | 8,5 | 7,9 | 9,48 |

Суммарный расход воды .Расчетный срок                     Таблица№5

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды м3/сут | Максимальный суточный расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Васильевское сельское поселение , население (0,935 тыс.чел) | 74,8 | 89,76 |
| Поливочные нужды | 7,9 | 9,48 |
| ИТОГО: | 82,7 | 99,24 |

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 .

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов g=2,5л/с. Расходы на внутреннее пожаротушение приняты 10л/с.                                                Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа расход воды в сутки будет 567 куб.м/сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды..                                                           Источником водоснабжения,  являются подземные воды.. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения необходимо будет реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения. Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, а с ростом увеличения жилого фонда проложить новые водопроводные сети. При выполнении комплекса мероприятий, а именно, реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

Проектные предложения

- Обустройство санитарной зоны водозаборов.

- Установка водомеров на вводах водопровода.

- Реконструкция существующих водоводов с использованием новых современных технологий.

- Все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования.

Система водоотведения

Система водоотведения сельского поселения представляет собой канализационные сети протяженностью 530 м, грайвийно-песчаные очистные сооружения.

1. Рекомендуется произвести ремонт гравийно-песчаных очистных сооружений и канализационных колодцев.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удаленным показателям в соответствии с « Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.185-94 с учетом  пищеприготовления  на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составляет 421 кВт.ч год на одного человека. Рост электрических нагрузок по сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год

Таблица №6

| Наименование потребителей | Численность населения (тыс.чел.) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего: | Сохраняемый ж/ фонд | Новое Строитель ство |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1.05 | 0,935 | 0,115 | 720000 |
| с/х предприятия, прочие потребители и соцкультбыт | - | - | - | Нет данных |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций(20%) | - | - | - | 144000 |
| Всего по населению | - | - | - | 864000 |
| С учетом коэф совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 691200 |

Годовое потребление электроэнергии составляет 691,2 тыс кВт.час.  Потребность в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать , по мере реализации на них инвестиционных проектов. При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- Роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники

- Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные

Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения потерь тепла  в тепловых сетях  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции , переводу на природный газ и строительство новых котельных, а так же замене тепловых сетей.                                                                                                  С развитием уровня газификации изменится структура в топливном  балансе поселения в сторону  увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива. Анализ современного состояния теплообеспеченности населения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

применение газа на всех источниках теплоснабжения , как более дешевого и экологического вида топлива.

Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов

Применение для реконструкции тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности.

Газоснабжение

Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную застройку, а также социально значимые объекты.

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Годовые расходы газа на существующий и проектируемый фонд

Таблица №7

| Потребители | Расчет | Годовой расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения | 1050 умн. 300 м3/год | 315 тыс м3/год | 35,96 м3/час. |
| Предприятия соцкультбыта ИТОГО: | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |
|  |  | 315 тыс.м.3/год | 35,96 м3/час. |

Распределение газа по населению осуществляется по 3-х ступенчатой системе высокое, среднее (0,3 Мпа) низкое (до0,005 Мпа) Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) Всего в поселении насчитывается 8 ШРП. В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

-строительство ШРП для проектируемых газовых котельных

-осуществить  строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое  с КПД >90%

поэтапная перекладка ветхих газопроводов  с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб.

поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ)

развитие системы газоснабжения  следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и район

Санитарная очистка территории

Проектом  Генерального плана  предлагается ликвидация несанкционированных свалок  и устройство мусороперегрузочных станций с рекомендуемой санитарно-защитной зоной 100 м.  Необходимо осуществлять постоянный контроль над состоянием  почво-грунтов непосредственно на территории создаваемого участка компостирования, а так же прилегающих к ней территорий с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. К отходам, образующимся на территории ФАПов в зависимости от класса опасности, предъявляются различные требования к сбору, хранению, транспортированию. Наиболее опасные  отходы  класса АиБ должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию. К сельскохозяйственным отходам относятся  органические отходы животноводства и полеводства, удобрения. Для  захоронения биологических отходов  отведены специальные места, которые должны иметь несколько биотермических ям. На территории  поселения для захоронения животных  имеется  скотомогильник. Генеральным планом   предлагается  механизированная система сбора и вывоза мусора  по утвержденному графику. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

Проектные решения

Разработать генеральные схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории поселения. Уборка и очистка территории от  ТБО. Обустройство мест сбора мусора. Закрыть несанкционированные свалки

Уборка  территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

На территории поселения в населенных пуктах необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы  долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

- СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Васильевского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

- УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Васильевское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Васильевское сельское поселение»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Васильевское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.